## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

YUNCO

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DEL FABRICANTE

1.1   PRODUCTO				PARAQUAT 20 SL

1.2   NOMBRE QUIMICO			1,1´-dimethyl-4,4´-bipyridinium. (IUPAC)

1.3   CAS N°					[4685-14-7]

1.4   FORMULA MOLECULAR			C12H14Cl2N2.

1.5	PESO MOLECULAR			257.2

1.6   USO					Herbicida.

2.   CLASIFICACION DE RIESGOS

2.1   INFLAMABILIDAD 		             		Producto no inflamable

2.2   CLASIFICACION TOXICOLOGICA 			Clase III. Producto Ligeramente peligroso.

3.   PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

3.1   ASPECTO FISICO 			Líquido, SL

3.1.1   COLOR 				Verde

3.1.2   OLOR 				Característico

3.2   PRESION DE VAPOR			< 0,1 m Pa

3.3   PUNTO DE FUSION			No corresponde

3.4   PUNTO DE EBULLICION			127,85 ºC

3.5   SOLUBILIDAD EN AGUA A 20°C		Solubilidad neutral en medio ácido,

se hidroliza en medio alcalino

3.6   T° C DE DESCOMPOSICION		300 ºC

4.   PRIMEROS AUXILIOS

4.1   INHALACION

Alejar al paciente del lugar, de exposición, remover inmediatamente al aire fresco y obtener atención médica. Si es necesario, efectuar respiración artificial, si la respiración es dificultosa, dar oxígeno.

4.2   PIEL

Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante agua y jabón neutro. Asistencia posterior por médico. Lavar la ropa con agua y detergente antes de volver a usarla.

4.3   OJOS

Lavar con abundante agua limpia por espacio de 15 minutos manteniendo los párpados separados y haciendo mover lentamente los ojos en todas las direcciones, luego control por oftalmólogo.

4.4   INGESTION

Nunca suministrar nada por boca, ni inducir el vómito a una persona inconsciente. No suministrar leche o bebidas alcohólicas. Si la persona está consciente inducir el vómito bajo supervisión médica, el mismo no se produce de inmediato. Concurrir inmediatamente al médico. Antídoto: después de provocar el vómito, hacer lavado de estomago, prosiguiendo inmediatamente con purgas. Dar a tomar un litro de suspensión de bentonita al 7%, incluyendo 200 cm3  de solución de manitol al 20 %. Proseguir purgando hasta que las heces contengan absorbentes.

En todos los casos concurrir a un médico o centro asistencial.

5.   MEDIDAS CONTRA EL FUEGO

5.1   MEDIOS DE EXTINCION

Polvo químico seco, espuma resistente a alcohol, dióxido de carbono, agua pulverizada. No usar chorro de agua.

5.2   PROCEDIMIENTO DE LUCHA ESPECIFICOS

Procesos especiales para combatir el fuego: Circunscribir el área. Evacuar al personal a un lugar seguro. Extinguir el fuego desde un lugar protegido. Contener el agua con que se controla el fuego para su posterior eliminación. No contaminar cursos o fuentes de agua o red de alcantarillado. Equipo de protección personal para el combate del fuego: Usar traje de protección apropiado contra productos químicos y aparato de respiración autónomo.

Sustancias peligrosas que se liberan de la combustión: gases tóxicos que incluyen a los óxidos de nitrógeno y al bromuro de hidrógeno.

6.   MANIPULEO Y ALMACENTAMIENTO

6.1   MEDIDAS DE PRECAUCION PERSONAL

Manipular con cuidado y con protección adecuada. Evitar el contacto con los ojos y la piel. Los Equipos de protección individual deberán ser homologados.

Protección respiratoria: usar protección respiratoria con filtro contra gases y vapores a menos que se hayan instalado medidas técnicas efectivas. Usar un equipo de respiración autónomo en caso de   emergencias por vertidos, cuando los niveles de exposición son desconocidos, o en circunstancias donde los purificadores de aires no puedan proporcionar la protección adecuada. Protección de los ojos: gafas, anteojos, antiparras. Protección de las manos: seleccionar los guantes en función de las características físicas del trabajo. Nunca comer, beber o fumar en áreas de trabajo. Lavarse a fondo (ducha, baño, lavado del cabello). No volver a usar las ropas contaminadas con el producto sin previo lavado.

6.2   ALMACENAMIENTO

Recomendado: Almacenar en su envase original y bien cerrado, en lugar fresco, seco y con buena ventilación, sobre tarimas. No recomendado: almacenar junto a alimentos o medicinas de uso animal o humano, fertilizantes, semillas.

7.   ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

7.1	ESTABILIDAD

Estable en condiciones normales de temperatura y almacenamiento.

7.2	REACTIVIDAD

Algo corrosivo en cobre y cinc.

8.   INFORMACION TOXICOLOGICA

8.1   INHALACION

Es irritante local cuando entra en contacto con mucosas.

8.2   OJOS

El contacto con los ojos provoca irritación, lagrimeo. Moderado irritante ocular.

8.3   PIEL

Producto Leve irritante dermal.

8.4   INGESTION

La ingestión de paraquat puede causar irritación de la boca y garganta, dolor epigástrico, vómitos, diarrea, parálisis intestinal, malestar, excitación, convulsiones, coma y fallo hepatorrenal. El paraquat causa la fibrosis pulmonar progresiva. El tratamiento es principalmente sintomático y de sostén.

8.5   TOXICIDAD AGUDA

8.5.1   ORAL DL 50			DL 50 oral: 2000 - 3000 mg/kg

Categoría: III

Producto Ligeramente Peligroso.

8.5.2   DERMAL DL 50			DL 50 Dermal: > 4000 mg/kg

Categoría: III

Producto Ligeramente Peligroso.

8.5.3   INHALACION CL 50		CL 50: (4hs) para ratas > 16,2 mg/litro de aire

Categoría: III

8.5.4   IRRITACION DE LA PIEL		Producto Leve irritante dermal.  (CUIDADO). Categoría IV.

8.5.5   SENSIBILIZACION DE LA PIEL 	Agente no sensiblilizante.

8.5.6   IRRITACION PARA LOS OJOS	Producto Moderado irritante ocular.  (CUIDADO) Categoría III. Causa irritación moderada a los ojos.

8.6   Toxicidad subaguda

No disponible.			-

8.7   Toxicidad crónica

NOEL rata: 25 ppm NOEL perro: 50 ppm

8.8   Mutagénesis

No mutagénico.

9.   INFORMACION ECOTOXICOLOGICA

9.1      EFECTOS AGUDOS SOBRE ORGANISMOS DE AGUA Y PECES

CL 50 (96 horas) 10 - 100 mg/L

Producto Ligeramente Tóxico.

  - TOXICIDAD PARA AVES

DL50   para codornices: > 2000 mg/Kg.

Prácticamente No tóxico.

DL50 para abejas > 100 µg/abeja

Producto Virtualmente No Tóxico.

  - PERSISTENCIA EN EL SUELO

Persistencia: Altamente persistente (con una vida media promedio en campo mayor a 1000 días). En el aire se presenta asociado a las partículas, las cuales son eliminadas de la atmósfera por   precipitación húmeda y seca. Es susceptible a la descomposición por rayos ultravioleta, pero debido a su fuerte adsorción a la materia particulada no sufre fotodegradación en condiciones ambientales. En los sistemas terrestres se espera que tenga una movilidad baja, que no se volatilice de suelos húmedos, ni que sea biodegradado de forma significativa.

Es altamente persistente en suelo, con una vida media mayor a 1000 días. Debido a su elevada afinidad por las partículas no se lixivia fácilmente. En el agua se presenta casi exclusivamente en su forma ionizada (pH de 5 a 9) y se adsorbe a los sólidos suspendidos y sedimentos. Tiene un potencial bajo de bioconcentración en organismos acuáticos.

Coeficiente de partición n-octanol/agua: Log Pow = - 4.7 Es estable en condiciones neutras o ácidas, sin embargo, se hidroliza en aguas alcalinas.

9.4   EFECTO DE CONTROL

Herbicida

10.   ACCIONES DE EMERGENCIA

10.1   DERRAMES:

Señalizar la zona afectada, prohibir el acceso a personas ajenas, niños y animales. Utilizar indumentaria apropiada para la limpieza (protector facial, mascara con filtro, guantes y botas de goma). Crear una barrera de contención del derrame. Cubrir con tierra o materia absorbente y recoger el producto en recipientes, roturarlas para su disposición final.

Lavar a fondo la superficie contaminada con detergente y un poco de agua. Esparcir material absorbente, luego recoger con pala y colocar en recipientes identificados. Evitar que el producto penetre en cursos de agua.

10.2   FUEGO

Informar a las autoridades, aislar la zona afectada, asperjar con agua para enfriar sector no afectado.

Utilizar como medios de extinción los ya señalados. El personal debe ingresar utilizando ropa adecuada   para combatir incendios y equipo de respiración autónoma y proceder de acuerdo a lo indicado en los ítems 5.1 y 5.2

10.3   DISPOSICION FINAL

No contaminar (directa o indirectamente) estanques, cursos de agua (superficiales o subterráneos), puntos de suministro, sumideros o drenajes de agua o zanjas con el producto químico o sus recipientes una vez utilizados. Los restos de producto, envases y otro material contaminado, incluidas las aguas de lavado, serán depositados en contenedores especialmente etiquetados y herméticamente cerrados.

La eliminación debe efectuarse de forma segura y de acuerdo a la legislación local vigente.

11. INFORMACION PARA EL TRANSPORTE

Transportar el producto en su envase herméticamente cerrado y debidamente etiquetado. No transportar con alimentos u otros productos destinados al consumo humano o animal.

11.1   TERRESTRE

Acuerdo Mercosur - Reglamento General para el transporte de Mercancías Peligrosas.

Nombre para el transporte: Paraquat. Plaguicida a base de bipiridilo, líquido, tóxico, n.e.p

Número de clase: 8

Subriesgo: 6.1. Grupo de embalaje: III

Número de UN: 2922

11.2   AEREO

Nombre para el transporte: Paraquat. Plaguicida a base de bipiridilo, líquido, tóxico, n.e.p

Número de clase: 8

Subriesgo: 6.1. Grupo de embalaje: III

Número de UN: 2922

11.3   MARITIMO

Nombre para el transporte: Paraquat. Plaguicida a base de bipiridilo, líquido, tóxico, n.e.p

Número de clase: 8

Subriesgo: 6.1. Grupo de embalaje: III

Número de UN: 2922