# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE FIPROSTAR

1. Identificación del Producto y del Fabricante.

1.1. Producto: FIPROSTAR

1.2. Fabricante: PROQUIMUR S.A.

Ruta 5 km. 35,300,

Canelones,

Uruguay

1.3. Nombre químico:   fipronil: 5-amino-1-(2,6-dicloro-α,α,α-trifluoro-

p-tolil)-4-trifluorometil-sulfinil pirazole-3-carbonitrilo

1.4. CAS N°: 120068-37-3

1.5. Peso molecular: 437,15

1.6. Uso: Insecticida

2. Clasificación de riesgos.

2.1. Inflamabilidad: No inflamable

2.2. Clasificación toxicológica: Clase II. Producto moderadamente peligroso.

3. Propiedades físicas y químicas.

3.1. Aspecto físico: Líquido, suspensión concentrada (SC)

3.1.1. Color: Beige

3.1.2. Olor: Característico

3.2. Presión de vapor: 3.7 x 10-4 mPa (a 25ºC)

3.3. Punto de fusión: 206 ºC

3.4. Punto de ebullición: No corresponde.

3.5. Solubilidad en agua a 20ºC: 1.9 mg/L (pH 5)

3.6. Temperatura de descomposición: > 300ºC

4. Primeros auxilios.

4.1. Inhalación: retirar a la víctima del ambiente contaminado y realizar rápida consulta médica.

4.2. Contacto dérmico: lavar  con agua y jabón la superficie cutánea afectada y remover las ropas contaminadas.

4.3. Contacto ocular: efectuar lavado ocular con abundante agua por espacio de 10 a 15 minutos. Mantener los parpados separados durante el procedimiento y consultar luego a un oftalmólogo.

4.4. Ingestión: No provocar el vómito. Enjuagar la boca con agua. Llevar al paciente inmediatamente al médico para su atención, para que sea éste el que indique el procedimiento de desintoxicación que debe ser efectuado, de acuerdo con el diagnóstico preciso que cada caso requiere.

EN TODOS LOS CASOS,  LLAMAR INMEDIATAMENTE AL MÉDICO.

5. Medidas contra el fuego.

5.1. Medios de extinción: niebla de agua, dióxido de carbono (CO2), espuma y polvo seco.

5.2. Procedimientos de lucha específicos:

Peligros específicos durante la extinción: En el caso de incendio pueden emitirse los siguientes gases: monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx), cloruro de hidrógeno (HCl) y fluoruro de hidrógeno

Equipo especifico de protección para bomberos: use respirador.

Información adicional: recoja el agua de incendio separadamente. Este no debe ser liberado en el alcantarillado.

6. Manipuleo y almacenamiento.

6.1. Medidas de precaución personal: Ninguna precaución específica es requerida cuando se manipula los recipientes cerrados, seguir los consejos de manipuleo. Manipulear sólo en áreas provistas con un extractor apropiado. Asegurar una ventilación adecuada.

6.2. Almacenamiento: Almacenar sólo en un lugar con acceso a personas autorizadas. Mantenga alejado de alimentos, bebidas y piensos animales. Materiales adecuados: polietileno de alta densidad.

7. Estabilidad y reactividad.

7.1. Estabilidad: en condiciones normales de almacenaje: 2 años

7.2. Reactividad: no reacciona con el material del envase original. No es corrosivo.

8. Información toxicológica

8.1. Inhalación: Categoría III (CUIDADO)

8.2. Ojos: leve irritante (Cuidado) Categoría IV

8.3. Piel: leve irritante (Cuidado) Categoría IV

8.4. Ingestión: producto moderadamente peligroso (Clase II)

8.5. Toxicidad aguda.

8.5.1. Oral DL50 rata: > 300 - 2000 mg/kg

8.5.2. Dermal DL50 rata: > 5000 mg/kg

8.5.3. Inhalación CL50 rata: > 6.25 mg/l

8.5.4. Irritación de la piel (conejo): leve irritante

8.5.5. Sensibilización de la piel (cobayo): no sensibilizante

8.5.6. Irritación para los ojos (conejo): leve irritante

8.6. Toxicidad  subaguda: ---

8.7. Toxicidad crónica: NOEL = 0.5 mg/kg/día (perros, 2 años)

8.8. Mutagénesis: no mutagénico

9. Información ecotoxicológica.

- Efectos agudos sobre organismos de agua y peces: >0,19 mg/l. Muy tóxico.

9.2. Toxicidad para aves: >589 mg/kg. Moderadamente tóxico.

9.3. Toxicidad para abejas: >0,124 (g/abeja. Altamente tóxico.

  - . Persistencia en suelo: Se degrada por acción microbiana.

DT50 = 18 semanas.

  - . Efecto de control: Insecticida sistémico y por contacto.

10. Acciones de emergencia.

- Derrames: Cubrir el área con una mezcla 3:1 de arena,                              tierra, aserrín u otro material inerte y carbonato de sodio              transferir a un recipiente para la eliminación posterior.

10.2. Fuego: Combatir con espuma química, polvo extintor, CO2.

- Disposición final: Destruir la sustancia activa por tratamiento con sustancias fuertemente alcalinas (carbonato de sodio o bicarbonato de sodio), luego se recoge el residuo y se incinera.

11. Información para el transporte.

Denominación para el transporte: Sustancias líquidas peligrosas para el medio ambiente, N.E.P. (fipronil)

11.1. Terrestre:

N° ONU: 3082                                    Grupo de embalaje: III

Clase de riesgo: 9

Etiqueta: Sustancias líquidas peligrosas para el medio ambiente, N.E.P. (fipronil)

  - Aéreo:

ICAO/IATA-DGR: 9/3082/III

Etiqueta: Sustancias líquidas peligrosas para el medio ambiente, N.E.P. (fipronil)

11.3. Marítimo:

IMDG/UN: 9/3082/III

Etiqueta: Sustancias líquidas peligrosas para el medio ambiente, N.E.P. (fipronil)

Contaminante marino: Sí